## Slide 1
Deck 2
RMOD-K Modelltypen und Physik
Wie Formula, RB, FB, Misuse, RMOD-M, FlexView und Messdatenpipeline zusammenhaengen.
RMOD-K ist keine einzelne Reifengleichung. Es ist eine Modellfamilie vom schnellen Formula-Modell bis zur flexiblen FE-Belt-Struktur mit Contact Patch und Postprocessing.
Formula
public steady-state Code
RB
rigid belt fuer ride/handling
FB
flexible belt / FE Substruktur
FlexView
Pre/Post, Animation, Footprints, TDX
Quelle: lokale rf2-tyre Doku, RMOD-K Crawl, Formula VS2017/VS2013 Archive.
rf2-tyre / RMOD-K teardown / 2026-05-25

## Slide 2
Mental Model
RMOD-K als Modellfamilie
Quelle: RMOD-K Modellseiten RB, FB, Misuse, Formula, FlexView, Measurements.
rf2-tyre / RMOD-K teardown / 2026-05-25
Formula
- analytisch/diskret
- stationaer
- public source
RB
- rigid belt body
- Kontaktmodell
- Bushing/Marker
FB
- Flexible FE-Belt
- Modalbasis
- lokale Verformung
Misuse
- grosse Hindernisse
- Rim Contact
- unilaterale Nichtlinearitaet
RMOD-M
- modale Struktur-Ausgabe
- BELTBUSH
- Mehrkoerper-Kopplung
FlexView
- Pre/Post
- 3D Footprint
- Friction3D, TDX Viewer
Die Modelle teilen Datenlogik, unterscheiden sich aber in Rechenaufwand, Datenbedarf und dynamischer Bandbreite.

## Slide 3
Einsatzbereich
Welches Modell fuer welches Problem?
Einsatzbereiche aus RMOD-K Beschreibungen; Grenzen koennen versionsabhaengig sein.
rf2-tyre / RMOD-K teardown / 2026-05-25
Fragestellung
Passender Baustein
Warum
stationaere F&M Kennlinie
Formula
schnell, transparent, fitbar
rF2 Fahrgefuehl/TGM
rf2-tyre + tTool
rF2 Runtime bleibt Lookup-getrieben
Ride/Cleat
RB oder FB
struktur- und kontaktgetrieben
Footprint/Stress/Modal
FB + FlexView
3D Resultate entscheidend
Pothole/Rim/Extreme Kerb
FB Misuse
anderer Lastfall, andere Daten
internes Tooling
Formula + TDX zuerst
maximaler Erkenntnisgewinn pro Aufwand
Nicht mit Komplexitaet starten: Das Modell wird vom Versuch bestimmt.

## Slide 4
Kleinstes RMOD-K Modell
Formula: public, schnell, stationaer
Quelle: Formula-C++VS2017/source.
rf2-tyre / RMOD-K teardown / 2026-05-25
Inputs
sx, sy, st, Fz, VT
>
Parameter
Steifigkeit, Reibung, Geometrie
>
Contact
h, b, Druck, Grid oder Integral
>
Forces
Fx, Fy, Mz plus Stick/Slip
Zwei Varianten
- ContinuousFormula: geschlossene Integration
- DiscreteFormula: Kontaktpatch-Gitter
- Formula_Run waehlt model=1/2
Richtige Einordnung
- gut fuer Lernen/Kennlinien/Optimierung
- nicht die kommerzielle RB/FB Dynamik
- kein Ersatz fuer LookupV2/PatchV1

## Slide 5
RMOD-K RB
Rigid Belt RB: schneller dynamischer Strukturreifen
Quelle: RMOD-K Rigid Belt Modellseite und Pre/Post Beschreibung.
rf2-tyre / RMOD-K teardown / 2026-05-25
MBS Marker
Radtraeger/Hub koppelt Reifenmodell
>
Belt Body
quasi-starrer Belt mit elastischer Lagerung
>
Contact PDE
lokale Kontaktkraefte ueber Footprint
>
Outputs
Kraefte, Momente, BELTBUSH/RMOD-M
Funktionsprinzip
- reduziert Struktur auf rigiden Belt
- elastische Freiheitsgrade statt volles FE
- schneller als FB, dynamischer als Kennlinie
Datenbedarf
- Struktursteifigkeit, Kontakt/Reibdaten
- Dimensionen, Druck, Massen
- Modal-/Cleat-/Stiffness-Messungen
RB ist die pragmatische Mitte: mehr Physik als Formula, weniger Rechenlast als FB.

## Slide 6
RMOD-K FB
Flexible Belt FB: Strukturmodell mit lokaler Verformung
Quelle: RMOD-K Flexible Belt FB Seite, Pre/Post Abschnitt und TPL/Measurement Hinweise.
rf2-tyre / RMOD-K teardown / 2026-05-25
Cross-Section
Master-Querschnitt, Layer, Rebar
>
FE Substructure
diskrete Struktur mit nichtlinearer Steifigkeit
>
Modalbasis
reduzierte dynamische Freiheitsgrade
>
Contact Patch
Knoten, Druck, Schlupf, Stress
Was FB liefert
- lokale Belt- und Laufflaechenverformung
- besser fuer Cleats/kurze Wellenlaengen
- 3D Footprint und Kontaktstress
Warum das bei uns fehlt
- TGM Node-Geometrie ist kein FE-Mesh
- Solver/Kontaktintegration/Postprocessor fehlen
- Mess-/TPL Pipeline muss zuerst sauber sein

## Slide 7
Wie RMOD-K Arbeit sichtbar macht
Preprocessor, Postprocessor und FlexView
Quelle: RMOD-K Flexible Belt FB #prepost und FlexView Seiten.
rf2-tyre / RMOD-K teardown / 2026-05-25
Baustein
Funktionen laut Doku
Nutzen
Preprocessor
GUI Parameterisierung, Standardmanoever, DOE, einheitliche Inputdatei
Modell bauen und Varianten kontrollieren
Postprocessor
Modalanimation, Zeitbereichsdynamik, Footprint, Contact Velocity/Stress, TDX Plots
verstehen warum Kraefte entstehen
FlexView
3D Footprint Editor, Friction3D Editor, Animation, TDX Result Viewer
Expertenblick auf Kontaktpatch und Struktur
gnuplot/TDX
Plot-Schnittstelle und erweitertes ASCII Resultformat
Austausch und Reporting
Ein Postprocessing-Tool ist fast so wichtig wie der Solver; ohne 3D/TDX/Footprint bleibt das Modell Black Box.

## Slide 8
Grosse Hindernisse und Rim Contact
FB Misuse: wenn Reifen und Felge an Grenzen kommen
Quelle: RMOD-K FB Misuse Modellbeschreibung.
rf2-tyre / RMOD-K teardown / 2026-05-25
Problemklasse
- Potholes, harte Kerbs, grosse Hindernisse
- Kontakt nahe/innerhalb Felge
- lokale Strukturbelastung
Modellidee
- FB-Struktur bleibt Basis
- Gap-/Kontaktinformationen
- Hindernis-/Rim-Geometrie erweitert Bedingungen
Relevanz fuer uns
- nicht erste Prioritaet fuer normales rF2 Handling
- wichtig bei Kerb-/Damage-Studien
- nicht aus Public Formula ableitbar
Misuse ist keine schaerfere Reibkurve, sondern eine andere Lastfallklasse.

## Slide 9
Parameterisierung als Engpass
Messdaten, TPL und TDX
Quelle: RMOD-K Measurements, Request XLSX und TPL PDF im lokalen Crawl.
rf2-tyre / RMOD-K teardown / 2026-05-25
TPL
Messlabor/Parameterisierung
>
Measurements
Dimension, F&M, Stiffness, Cleat, Modal
>
TDX
ASCII Austauschformat
>
Model Fit
Parameteridentifikation
>
Simulation
Formula/RB/FB Resultate
Datenpakete
- Dimension/Mass, Topology
- Force & Moment, Static Stiffness
- Cleat und Modal Systemdaten
Warum wichtig
- ohne Messdaten kein belastbarer Parameterfit
- TDX ist der naheliegende Austauschanker
- DB Mapping ist erster Tooling-Schritt

## Slide 10
Formelmodell 1
Continuous Formula: schematischer Aufbau
Quelle: ContinusFormula.cpp; Gleichungen schematisiert.
rf2-tyre / RMOD-K teardown / 2026-05-25
Slip/Load
sx, sy, Fz, VT plus Offsets
>
Load Scaling
cx/cy und mue nach Fz/Fzbar
>
Contact Geometry
h, b, sigma aus R, cR, pin
>
Stick/Slip Integral
kappa begrenzt Haft-/Gleitbereich
>
Output
Fx, Fy, Mz mit Momentenskala
mue = mue0Fz + (mue0Fz - mue1Fz) * (exp(-abs(VT * resslip) / cmueFz) - 1)

## Slide 11
Formelmodell 2
Discrete Formula: schematischer Aufbau
Quelle: DiscreteFormula.cpp.
rf2-tyre / RMOD-K teardown / 2026-05-25
Grid
i/j Kontaktpatch ueber h und b
>
Pressure
analytic cases oder GetFz/Area Lookup
>
Bristles
lokale u/v Verschiebungen und cxq/cyq
>
Friction Limit
Stick oder Sliding je Zelle
>
Sum
Fx, Fy, Mz plus stick/slip Anteile
Was man daraus lernt
- diskretisiert den Kontaktpatch, nicht die ganze Struktur
- FB-artige Reibung ist kein FB-Solver
Expertensicht
- Gridaufloesung, Druckmodell und Reibgesetz praegen Kennlinien
- h/b/dA Debugwerte plotten

## Slide 12
Nach dem Modell-Deck
Expert Decision Rules
Zusammenfassung Deck 2.
rf2-tyre / RMOD-K teardown / 2026-05-25
Fragestellung
Baustein
Merksatz
stationaere Kennlinie
Formula
einfach, schnell, transparent
rF2 Runtime
TGM/tTool
LookupV2/PatchV1 sind autoritativ
ride/cleat
RB/FB
Strukturkontakt zaehlt
3D footprint/stress
FB + FlexView
Postprocessing ist Pflicht
misuse
FB Misuse
Kontaktgeometrie und Strukturgrenzen
interner Aufbau
Formula + TDX zuerst
beste Lernkurve pro Aufwand
RMOD-K Experte sein heisst: das einfachste Modell waehlen, das den Versuch noch physikalisch erklaert.