## Slide 1
Deck 1
RMOD-K Toolchain Gap Analyse
Was unsere rf2-tyre Tools abdecken, was RMOD-K anbietet und was fuer echte Paritaet fehlt.
Unser Stack ist stark bei rF2 TGM/TBC, ODS-Port, Validierung und Telemetrie. RMOD-K Paritaet fehlt vor allem bei RB/FB Solver, 3D Postprocessing und TDX/FlexView.
80,882
ODS/Formelzellen im MATLAB-Port erkannt
0 / 0
rekursive Formel-Hard-Errors / Fallback-Kanten
21 Seiten
oeffentliche RMOD-K Domain lokal gespiegelt
1 Paket
public source: RMOD-K Formula C++
Quelle: lokale rf2-tyre Doku, RMOD-K Crawl, Formula VS2017/VS2013 Archive.
rf2-tyre / RMOD-K teardown / 2026-05-25

## Slide 2
Bestandsaufnahme
Unsere Toollandschaft in rf2-tyre
Quellen: tyres/README.md, bridge/*/README.md, tracks/blacklake/README.md.
rf2-tyre / RMOD-K teardown / 2026-05-25
Input
TGM, TBC, ODS, Materialien, Szenarien
>
Generator
MATLAB uihtml App plus Formelgraph
>
Validierung
Textgleichheit, Smoke Tests, Plot Checks
>
Runtime
Bridge, Live Telemetrie, Automation
>
Output
TGM/TBC, Lookup-Exporte, SVG/CSV
Staerken heute
- rF2-nahe Datenfluesse sind durchgaengig
- ODS Generator ist nachvollziehbar und testbar
- Telemetrie und Track-Tools passen zum Fahrversuch
Grenzen heute
- kein RMOD-K RB/FB Solver
- keine echte 3D FE-Struktur oder Modalbasis
- kein FlexView-/TDX-Resultbrowser

## Slide 3
Vorhandenes Kernwerkzeug
TGM Generator App: rF2-Produktionskette
Quelle: docs/tyre/tgm_generator_port.md und TGM Generator README.
rf2-tyre / RMOD-K teardown / 2026-05-25
ODS
28,254 nicht-formel Zellen
>
Formelgraph
80,882 erkannte/evaluierbare Formeln
>
TGM/TBC
Generation aus Inputs, Charts, Materials
>
Acceptance
Textvergleich gegen Studio-397 Referenz
>
pTool/tTool
LookupV2/PatchV1 bleiben extern
Was es kann
- portiert Studio 397 TGM Gen V0.33 nach MATLAB/uihtml
- liest ODS-Inputs und Materialbibliothek
- erzeugt TGM/TBC und Verhaltenplots
Was es bewusst nicht kann
- berechnet kein LookupV2/PatchV1
- rFactor 2 DevMode +tTool bleibt autoritativ
- ist kein RMOD-K Solver

## Slide 4
Warum die Generatorbasis belastbar ist
Formel- und Acceptance-Harness
Quelle: docs/tyre/tgm_generator_port.md.
rf2-tyre / RMOD-K teardown / 2026-05-25
80,882
Formeln erkannt und evaluierbar
4,842
Display-Level Abweichungen vs gespeicherte ODS-Anzeige
0
Hard Errors im rekursiven Modus
0
Fallback-Kanten im rekursiven Modus
Acceptance Pipeline
- Referenz- und Kandidatengenerierung
- TGM/TBC Vergleich
- Formelreport rekursiv
- Inputs Roundtrip, Charts, Material Library, UI Smoke
Engineering-Wert
- Regressionen sind stark eingrenzbar
- Formeln bleiben als Audit Trail sichtbar
- rF2-Dateiausgabe ist nachvollziehbar

## Slide 5
Analyse- und Browse-Werkzeuge
Tyre Designer, Datenbank und Lookup-Extraktion
Quelle: docs/tyre/ttool_tyre_database.md und Tyre Designer README.
rf2-tyre / RMOD-K teardown / 2026-05-25
DB-Tabelle
Zweck
Status
tyres
Tyre-Datei, Groesse, Metadaten
vorhanden
tyre_sources
Herkunft, Cache, Archive
vorhanden
tyre_parameters
extrahierte TGM/TBC Parameter
vorhanden
archive_candidates
gefundene Pakete/Quellen
vorhanden
ttool_runs/samples
tTool Run- und Sampledaten
vorbereitet
behaviour_summaries
aggregierte Kennwerte
vorbereitet
Die Datenbank ist ein guter Anker fuer RMOD-K Measurement/TDX Mapping.

## Slide 6
Werkzeuge um Reifen zu pruefen
Fahrversuch, Telemetrie und BlackLake
Quelle: bridge READMEs, docs/tyre/plots_and_motec.md, tracks/blacklake/README.md.
rf2-tyre / RMOD-K teardown / 2026-05-25
Live Bridge
- Shared-Memory Plugin als primaerer Pfad
- MATLAB/Python greifen auf Telemetrie zu
- Plots fuer Inputs, G, Yaw, Reifenlast, Temperatur, Druck
Automation
- keyboard-actuated Runner vorhanden
- Mock Mode fuer Plotentwicklung
- Szenarien unter scenarios/
- vJoy/ViGEm als spaetere Kandidaten
BlackLake
- kundenspezifisches Pruefgelaende
- Geraden/Testsegmente 250 m bis 12,000 m
- Generatoren und Export-Scaffolding
Diese Tools validieren rF2-Verhalten, ersetzen aber keinen Struktur-/Kontakt-Solver.

## Slide 7
Domain-Crawl und Downloads
Was RMOD-K oeffentlich anbietet
Quelle: references/rmod-k/site_inventory.md und heruntergeladene Archives.
rf2-tyre / RMOD-K teardown / 2026-05-25
RMOD-K Artefakt
Gefundener Inhalt
Downloadbar
Formula
VS2013/VS2017 Source, GUI, MATLAB, Simulink, Scilab, Standalone
ja
Measurements
PDFs/XLSX Beispiel, TDX ASCII Hinweise
ja
TPL
Tyre Parameterization Lab als Messdienst/FE-Bezug
ja
FlexView
Tutorial/Info oeffentlich; Exe im registrierten Bereich
teilweise
RB / FB / Misuse
Modellbeschreibung, Pre/Post-Funktionen; kein Solver-Source im Crawl
nein
RMOD-M
Beschreibung als modaler Bestandteil/Output, keine standalone Tools
nein
Public Download liefert Formula-Quellcode; RB/FB/FlexView Solver sind nicht frei im Crawl enthalten.

## Slide 8
Abdeckungsgrad
Gap Matrix: unsere Tools vs RMOD-K Toolchain
Matrix aus lokaler Toolanalyse plus RMOD-K Domain-Inventory.
rf2-tyre / RMOD-K teardown / 2026-05-25
Capability
rf2-tyre
RMOD-K
Gap
TGM/TBC Generierung
hoch
nicht Kernfokus
rF2 Vorteil bei uns
ODS/Formel-Audit
hoch
Formula Source
andere Formelwelt
Steady-State Formula
nicht integriert
public source
Port/Wrapper fehlt
Rigid Belt RB
fehlt
beschrieben/kommerziell
Solver fehlt
Flexible Belt FB
fehlt
beschrieben/kommerziell
3D FE fehlt
Pre/Post/FlexView
fehlt
user area
TDX/3D fehlt
Messdaten/TPL
teilweise DB
definiert
TDX Parser fehlt
rF2 Telemetrie
hoch
extern
Integrationsvorteil

## Slide 9
Kritische fehlende Bausteine
Was fuer echte RMOD-K Paritaet fehlt
Quelle: RMOD-K Modellseiten, Public Downloads, lokale Codeanalyse.
rf2-tyre / RMOD-K teardown / 2026-05-25
Solver-Ebene
- RB Solver fuer rigid belt + Kontakt
- FB FE-Substruktur mit Rebar/Layern
- Misuse fuer Rim/Obstacle Kontakt
- BDF/Modalintegration
Daten-Ebene
- TDX ASCII Parser und Export
- F&M, Cleat, Modal, Stiffness Import
- Parameteridentifikation
- 3D Footprint, Friction3D, Contact Patch Grids
UI/Postprocessing
- FlexView-artige 3D/Modal-Animation
- Standardmanoever und DOE Runner
- Zeitbereich-Plotter
- RMOD-K Input File Editor
Kurzfristig realistisch: Formula-Port + TDX/Measurement-Reader.

## Slide 10
Von nutzbarem Wissen zu nutzbaren Tools
Roadmap fuer uns
Roadmap abgeleitet aus Toolanalyse und Formula-Code.
rf2-tyre / RMOD-K teardown / 2026-05-25
Phase 1
Formula C++ inventarisieren, Unit Tests, Python/MATLAB Wrapper.
Phase 2
TDX/Measurement Parser, SQLite Mapping, QA Reports.
Phase 3
FlexView-light: Contact Patch, 3D Footprint, Friction3D Editor.
Phase 4
RMOD-K/rF2 Vergleich: Formula/RB/FB Kennwerte gegen TGM/tTool.
Phase 5
Lizenzierte RB/FB Integration oder eigener Forschungs-Solver.
Schnellster Nutzen
- Formula lauffaehig machen
- TDX/Measurement Datenstruktur in DB holen
Groesster Hebel
- Postprocessing und Vergleichsplots schaffen Expertenueberblick
- Solver-Paritaet erst nach Datenmodell und QA

## Slide 11
Bevor wir Code uebernehmen
Risiken und Entscheidungsfragen
Quelle: Formula-Archive, RMOD-K Domain, rF2/tTool Doku.
rf2-tyre / RMOD-K teardown / 2026-05-25
Lizenz / Rechte
- kein klarer Standard-OSS-Lizenztext im Formula-Zip
- interner Gebrauch laut Nutzer-Gespraech okay
- Weitergabe/Redistribution separat klaeren
Technik
- alter VS2013/VS2017 C++ Stil
- raw pointer, manuelles Memory
- Einheiten, Zeichenkonventionen und Modellversionen testen
Fachlich
- Formula ist nicht RB/FB
- 3D/FE-Struktur nicht aus TGM-Geometrie ableitbar
- rF2 tTool bleibt fuer LookupV2/PatchV1 autoritativ
Formula als transparentes Lehr- und Vergleichsmodell behandeln, nicht als RB/FB Ersatz.

## Slide 12
Was nach Deck 1 klar sein sollte
Kurzfazit Tooling
Zusammenfassung Deck 1.
rf2-tyre / RMOD-K teardown / 2026-05-25
Was wir haben
- ODS/TGM/TBC Generator
- Acceptance Harness
- DB, Plot/Lookup-Tools
- Telemetrie, Automation, BlackLake
Was RMOD-K zusaetzlich ist
- Formula, RB, FB, Misuse
- Mess-/Parameterisierung
- Pre/Postprocessing fuer Struktur- und Kontaktphysik
Was fehlt
- RB/FB Solver
- FlexView/Postprocessor
- TDX/Measurement Pipeline
- 3D Footprint/Friction Editor
Naechster Schritt
- Formula portieren/testen
- TDX/Messdaten lesen
- Vergleichsplots bauen